TỦ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS

I. Tổng quan:

- Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải. Khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát.

- Ngoài ra, Tủ chuyển đổi nguồn tự động (ATS) thường có chức năng bảo vệ khi Điện Lưới và Điện Máy bị sự cố như:mất pha, mất trung tính, thấp áp (tuỳ chỉnh) thời gian chuyển đổi có thể điều chỉnh.

II. Quy cách chọn tủ ATS: Tủ thường được chọn có các yếu tố chính như sau:

- Phù hợp với công suất máy

- Phù hợp với môi trường nhiệt đới, không khí nhiễm muối ven biển và hải đảo.

- Bảo đảm các yêu cầu về tính năng điều khiển

III. Chức năng hoạt động của tủ ATS:

- Tự động gửi tín hiệu khởi động máy khi: điện lưới mất hoàn toàn, điện lưới mất pha, điện lưới có điện áp thấp hơn giá trị cho phép (giá trị này có thể điều chỉnh được). Thời gian chuyển đổi sang nguồn máy phát là 5 – 30 giây

- Khi điện lưới phục hồi, bộ ATS ngay lập tức chuyển phụ tải sang nguồn lưới. Máy tự động tắt sau khi chạy làm mát 1 -2 phút.

- Có khả năng vận hành tự động hoặc bằng nhân công.

- Điều chỉnh được thời gian chuyển mạch.

- Có hệ thống đèn chỉ thị.

IV. Một số đèn báo và nút nhấn chức năng thường gặp:

- Đèn báo Mains Available sáng báo hiệu Điện Lưới nằm trong phạm vi cho phép.

- Đèn báo Mains On Load sáng báo hiệu Điện Lưới đang cung cấp ra cho phụ tải.

- Đèn báo Generator Available sáng báo hiệu Điện Máy có giá trị cho phép .

- Đèn báo Generator On Load sáng báo hiệu Điện Máy đang cung cấp ra cho phụ tải.

- Hoãn khởi động máy phát (Delay Start), thời gian này tuỳ chỉnh.

- Hoãn phục hồi điện lưới trở lại (Delay On Restoration), thời gian này tuỳ chỉnh.

- Hoãn đóng điện lưới vào phụ tải (Delay On Transfer), thời gian này tuỳ chỉnh.

- Hoãn đóng điện máy vào phụ tải (Warm Up), thời gian này tuỳ chỉnh.

- Chạy làm mát máy ( Cool Down ), thời gian này tuỳ chỉnh.

- Cho phép máy cố gắng khởi động tối đa 03 lần.

- Sạc bình accu tự động (Automatic Battery Charger) điều tiết nguyên tắc xung.

- Bộ ATS cho phép người sử dụng chọn nguồn Điện Lưới hay Điện máy cung cấp ra phụ tải khi cần thiết thông qua công tắc Manual Switch.

V. Lắp ráp và cài đặt:

- Tủ ATS có cấu tạo đơn giản, do đó có thể lắp ráp trong hoặc ngòai nước. Chất lượng tủ ATS phụ thuộc vào thiết bị đóng cắt.

- Thiết bị và linh kiện G7 lắp ráp tại Việt Nam. Thường sử dụng Contactor hoặc máy cắt điện lưới MCCB 3 phase tùy theo công suất máy .