| Van giảm áp có thể ngăn chặn đường ống vỡ do áp suất cao-van giảm áp có thể được cài đặt trong đường ống cung cấp nước và duy trì áp lực thiết lập trong cửa hàng van chính, bất kể sự khác biệt trong áp lực đầu vào.-van giảm áp có thể được cài đặt trong nước cung cấp , điều hòa không khí và hệ thống điều khiển hỏa lực để duy trì áp lực thiết lập trong cửa hàng. |
| --- |
| ? @ Các van giảm áp lực sử dụng một van con (giảm áp lực van thí điểm) để kiểm soát các van chính . Khi áp suất đầu ra đạt đến các thiết lập reo giảm áp lực van thí điểm, các van thí điểm sẽ tự động cảm nhận được áp suất cửa ra và điều chỉnh áp lực buồng áp lực trong các van chính, cửa van có thể được mở và do đó áp suất cửa ra có thể được duy trì. Phạm vi điều chỉnh: 0.2kgf / c m 2 đơn đặt hàng đặc biệt là có thể được sắp xếp cao hơn phạm vi điều chỉnh áp lực. Trong trường hợp áp lực cao, cơ thể van làm bằng thép không gỉ. |
| Đánh giá áp lực lên van thí điểm cho thấy áp lực trong ổ cắm . giá trị cho thấy sẽ thấp hơn khi đầu ra ở trạng thái mở Khi tốc độ dòng chảy lớn được thực hiện trong cửa hàng, hoặc cửa tắt nhanh chóng và chờ đợi phản ứng của thí điểm van để đóng cửa van chính, trì hoãn phản ứng có thể xảy ra . Tại thời điểm này các cửa hàng áp lực sẽ tăng lên một chút, và van giảm áp suất nhỏ có thể được thêm vào ổ cắm. |
|  | Kích thước Loại L Một trọng lượng CV 2 " Chủ đề 200 177 10kg 75 3 " Chủ đề 235 190 15kg 140 Kích thước Loại L Một trọng lượng CV 2 " Mặt bích 190 177 12kg 75 2.5 " Mặt bích 210 182 15kg 105 3 " Mặt bích 225 200 18 kg 140 4 " Mặt bích 250 212 24kg 260 6 " Mặt bích 310 250 44kg 550 8 " Mặt bích 420 290 87kg 1000 10 " Mặt bích 470 325 152kg 1600 12 " Mặt bích 530 360 202kg 2200 |